## Slide 1: 都市計画の概要
参考資料

## Slide 2
地区計画
土地利用規制
(地域地区)
-用途地域
-特別緑地保全地域
-歴史的風土保全地区
-･････
都市施設
-道路
-都市公園
-下水道
- ･････
市街地開発事業
-土地区画整理事業
-市街地再開発事業
- ･････
都市再開発の方針 等
市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）
区域区分
都市計画区域
区域マスタープラン(県)（整備、開発及び保全の方針）
都市計画制度の体系
国土交通省都市局作成資料「都市施設計画」（令和7年3月）

## Slide 3
市街化区域
市街化調整区域
都市計画区域
工業地域
準工業地域
鉄道
道路
土地区画整理事業
市街地再開発事業
地区計画
都市計画区域
商業地域
第一種住居地域
第一種低層住居専用地域
公園
地区計画
区域区分
地域地区
【例：用途地域】
都市施設
市街地開発事業
地区計画
都市全体の
計画の見取り図
都市計画制度の構造
国土交通省都市局作成資料「都市施設計画」（令和7年3月）

## Slide 4
「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
＜都市施設の例＞
都市施設とは
都市計画法第４条
（都市計画運用指針より） 都市施設は円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設
① 交通施設（道路、鉄道、駐車場など）
② 公共空地（公園、緑地など）
③ 供給・処理施設（上水道、下水道、ごみ焼却場など）
④ 水路（河川、運河など）
⑤ 教育文化施設（学校、図書館、研究施設など）
⑥ 医療・社会福祉施設（病院、保育所など）
⑦ 市場、と畜場、火葬場
⑧ 一団地の住宅施設（団地など）
⑨ 一団地の官公庁施設
⑩ その他

## Slide 5: （都市計画運用指針（令和７年３月）
（１）都市施設を都市計画に定める意義
  都市施設は円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を
  確保するうえで必要な施設であるが、都市施設を都市計画に定めることについては、
  以下のような意義がある。
  ① 計画段階における整備に必要な区域の明確化
  ⇒都市施設の整備に必要な区域をあらかじめ都市計画において明確にすることにより、長期的な
  視点から計画的な整備を展開することができ、円滑かつ着実な都市施設の整備を図ることができる。
  ② 土地利用や各都市施設間の計画の調整
  ⇒都市内における土地利用や、各都市施設相互の計画の調整を図ることにより、総合的、一体的に
  都市の整備、開発を進めることができる。
  ③ 住民の合意形成の促進
  ⇒将来の都市において必要な施設の規模、配置を広く住民に明確に示すとともに、開かれた手続きに
  おいて地域社会の合意形成を図ることができる。
都市計画に定める意義

## Slide 6
公聴会の開催等による
住民意見の反映
住民等による意見の提出
（縦覧期間中）
都市計画の案の公告・縦覧
（ ２週間）
市町村都市計画審議会
都市計画の決定、告示・縦覧
都市計画の案の作成
都市計画決定（変更）
都道府県との事前協議
都道府県知事への協議
都市計画決定（変更）の流れ

## Slide 7: （都市計画法第１１条）
・都市施設の種類
・名称
・位置及び区域
・その他政令で定める事項（都市計画法施行令第６条）
道路：種別及び車線の数（車線のない道路である場合を除く。）
その他の構造（都市計画法施行規則第7条）
駐車場：面積及び構造
自動車ターミナル：種別及び面積
公園：種別及び面積
都市高速鉄道：構造
下水道：排水区域 等
都市計画に定める事項